产品类别 >视像跟踪系统 > MX886

MX886 视像跟踪控制器 特点： *语音触发，视像自动跟踪功能。 *中英文双语言，液晶显示操作界面。 *RS-232及RS-485控制设备接口，连接摄像机。 *提供4路摄像机视频输入RCA接口， *1路视频输出BNC及RCA接口， *4通道共32路COMS电平检测，检测电平0或者说1可选。 *外增3路COMS电平检测的外控视像点。 *视频信号灯开，关闭，锁定功能。支持多种摄像机控制协议，最多可连接4台不同类型摄像机同时工作。 产品说明： 视像自动跟踪控制器直接与智能会议混音器联机使用，可实现声音触发图像同步自动跟踪功能。 MV-32技术指标 显示操作语言 中文/英文可选 触发响应方式 COMS电平0/1可选 控制输出端口协议 RS-485/RS-232 控制输出端口波特率 2400/4800/9600 bpS 视频输入端口 RCA（莲花）75Ω 视频输入口数 4组 视频输出端口 RCA/BNC 75Ω 视频输出口数 2组 最多可连接摄像头数 4台 单机最多支持视像点数 32个 电源供应 AC220V 外型尺寸 432×232×4 4mm