UM-868 双通道无线系统

产品说明:

根据各种应用场合的需要，可选择各种不同的话筒配搭。支持多套同时使用。适用于演出，会议，教学，KTV等。

特 点：

●UHF800个频率点可选用，群组模式或步进先取模式设定工作频率。

●一键式红外数据对频，将发射机与接收机的工作频率同步。

●先进的数字式锁调静噪技术，可有效阻隔环境中的噪杂射频干扰。

●具有高低发射功率转换，应对不同使用场合。

●发射电路，两只高效率的电池可以连续使用8小时。

●耐摔不变形的低炭钢网头，具有防滚、防噗(气爆声)、保护音头，

●各种话筒发射单元可随意先配。

整体系统指标

| 载波频率范围 | UHF 波段: 700 MHz - 810 MHz |
| --- | --- |
| 通道数 | 800 频率可选，(25 kHz 频点分隔) |
| 振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 |
| 频率稳定性 | ± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制 |
| 调制方式 | FM 调频 |
| 额定频偏 | ±25kHz |
| S/N T.H.D. | 95dB(A) <0.5% @ 1KHz |
| 音频输出电平 | XLR（BALANCE）-16dBV |
| 静音控制模式： | MIXED -10dBV 数字式锁调静噪及射频强度双重控制 |
| 有效距离 | 视距80米 (无干扰情况下) |
| 工作环境温度 | -10°C TO 45°C |
| 频率响应 | 70 Hz -18 kHz |
| 主机尺寸 | 482mm X 44mm X 183mm |