产品特点：

1、内置SONY FCB-CX48CP摄像机模块

2、双协议模式（VISCA/PELCO）

3、宽范围，高速度平移/倾斜

4、平移角度：360度全方位（最大平移速度：100度/秒）

5、倾斜角度：-30度至+90度（最大倾斜速度：100度/秒）

6、高缩放比率（18x光学，12x数字）

7、最小照明：0.4lx

8、水平分辨率： 480 TVL

9、天花吊顶安装或桌面平放安装

10、RS-232或RS-422串行控制（菜单可选VISCA、PELCO协议操作）

11、菊花链能力（最多7台摄像机）

12、置预位设置（9个@VISCA协议，99个@PELCO协议）

13、多功能IR遥控器单元

14、带EXview  HAD CCD的出色图像质量

技术规格：

| 成像设备 | SONY 1/4 Exwave HAD CCD |
| --- | --- |
| 有效像素 | 44万像素 |
| 信号制式 | PAL |
| 同步系统 | 内部/外部 |
| 镜 头 | 18倍变焦f=4.1至73.8mm（F1.4至F3.0），F1.4至F3.0 |
| 水平视角 | 48°（近端）~2.8°（远端） |
| 最短对像距离 | 35mm（广角端）至800mm（远端） |
| 最低照度 | 0.4Lux（F1.4） |
| 增 益 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 自动/一键触发 |
| S/N比率 | 超过50dB |
| 平移/倾斜 | 平移: 360度(最大速度100度/S), 垂直: -30度至90度((最大速度80度/S) |
| 预置位 | 9个@VISCA协议，99个@PELCO协议 |
| 视频输出 | BNC VIDEO和S-VIDEO VBS：1.0VP-P（负极同步） |
| 控制端子 | RS-232C(8-针微型DIN)控制（VISCA）/RS-422/485(9-针) 控制 |
| 波特率 | 9600bps、38400bps |
| 电源需求 | DC12V1A |
| 功耗 | 12W |
| 工作温度 | 0摄氏度到50摄氏度 |
| 存储温度 | -20摄氏度到+60摄氏度 |
| 产品尺寸 | （长）153×（宽）×134×（高）×153mm |
| 重量 | 1200g |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 安装方式 | 桌面正装或天花吊装 |
| 随机配件 | AC电源适配器，IR遥控器，吊装支架，操作说明书, RS-232数据线 |