ST-01   2.4G教学麦克风系统

（本产品类型与外观都已申请专利.证书号201220097055.5）

本无线麦克风系统是专门为教育行业开发的无线教学麦克风，采用2.4G无线调频数据传输技术。音频传输过程中采用ID 码加密数字传输技术，调制/解调过程全数字化。产品完美的外型设计，人性化的佩戴方式，良好的声学传声结构，具有语音清晰、抗干扰性强、通用性好的优点，彻底杜绝传统模拟无线麦克风窜频现象的发生。专利的颈部佩戴方式，彻底的解放了老师的双手，50克的超轻重量，方便长时间佩戴，接收机智能的对码方式，只要一次按键操作，就可以完成对码，智能的开关机模式，设备可以根据本地学校上下课时间，自动调整开关机，接收机带有USB数据接口，可以通过ST01教学软件，一次性导入设置，避免繁杂的操作，独特的程序设计，彻底解决了老师忘关话筒导致的串声，传声等问题。

产品特点：

1.      体积小重量轻：专利颈部外形的麦克风，含充电电池只有50g重。是目前市场上同类2.4G产品中佩戴最舒适的麦克风系统。设计收音咪头离发言者嘴部位置不超过5CM，使系统在任何复杂声学环境下，在保证了足够的声压同时，即使发言者站在音箱1M处，又完全没有了声音啸叫的问题，对使用者无任何着装要求，长时间使用也没有负重感。方便随身携带，既干净卫生又容易管理。

2.      绿色环保：超低的无线发射功率，电磁波辐射只有普通手机的1/90。避免长时间处于高频较大功率无线电波环境中对人体带来的损害，名副其实的"绿色无线咪"。采用可循环充电的锂电池供电方式，避免一次性使用的干电池对环境产生的破坏。

产品性能：

1.      抗干扰性能：采用专业ID码加密传输技术，每台接收器只有唯一的ID 码， ID 编码多达百万组，彻底解决传统无线麦克风窜频干扰的现象。同时具有自动静音功能，使用者不讲话、或处于弱信号状态时接收器完全静音。

2.      通用性：麦克风（发射器）可以做到一“咪”走遍所有教室。麦克风具有自动搜频功能，使用者只需在与接收器2米范围距离内按下麦克风对码键1秒钟便可完成的相互对频开机操作，而无需其他复杂的操作便可正常使用。可以做到每人一个麦克风，所谓“一师一麦”随身携带，既干净卫生又无需专人管理。

3.      超强的电池续航能力：一次充满电后连续工作时间可达6小时以上。同时配置的内置锂电池管理模块具有低电压报警、充电指示以及充电完成后自动关机等功能。

接收机ST-01R

ST-01R

频率范围：2.4～2.483GHz

频率响应：50Hz～18KHz

调制方式：DSSS

链接方式：ID对码，自动连接锁定

数据传输方式：双向2.4G短波跳频

灵敏度：-82dBm（1%BER）

信噪比：≥110dB

谐波失真：≤0.5%

工作距离：≤20米

输出方式：非平衡输出

温度范围：-30-50℃

电源：DC18V/500mA

发射机ST-01T

ST-01T

频率范围：2.4～2.483GHz

频率响应：50Hz～16KHz

调制方式：DSSS

发射功率：2.5mW

链接方式：ID对码，自动连接锁定

数据传输方式：双向2.4G短波调频

连接时间：<5秒

灵敏度：-82dBm（1%BER）

信噪比：≥80dB

工作电流：70mA

连续工作时间：6小时

供电方式：3.7V聚合物锂离子电池

电池容量：500mAH

工作距离：≤20米

温度范围：-30-50℃

重量：50g