第一节、集中控制系统

一、系统需求：

应客户的要求，实现对多媒体会议室的投影显示系统，会议系统，音频扩声系统，音视频、计算机信号切换系统，环境灯光系统，环境效果等进行全面、自动化、智能化控制，实现各区域同步或独立操作。

二、系统设计原则：

本系统设计时遵循如下原则：“功能强大、稳定可靠、操作方便、经济实惠、集成性高、兼容性和扩展升级性强”。

三、OLSON SRP系统功能描述：

OLSON SRP中央集中控制系统能够取代各种音视频设备的遥控器、墙面开关，用户最终只需通过分布在会议室、会议室出入口、控制室的触摸屏进行模式控制或分项控制就可以简单方便的掌控各类复杂的子系统设备。在触摸屏上实现音视频设备的单独控制与连动控制；进行安全时序电源开关等，并且将实时的图像反馈到触摸屏上显示；外部环境的调节如灯光、温度的设定也可以在触摸屏上控制，可编程预制多种智能模式，实现“一键控制”。提供视听控制系统以彩色触摸屏为操作中心，系统中各设备通过触摸屏按键实行全面一体化的控制：

    - 实现将从视频信号源：卫星信号，有线电视，摄像头，DVD，VGA信号，视频展台等信号源随意方便地切到视频终端输出。

    - 实现将从音频信号源：数字会议系统、调音台等来的信号随意方便地切到音频终端输出。

    - 提供会议系统远程控制功能。

    - 控制DVD、录像机、MD 等设备进行播放、停止、暂停等功能。

    - 控制投影系统，进行开/关机、输入切换等功能。

    - 控制电动吊架、电动屏幕，实现上升、停止、下降等功能。

    - 控制音量，进行音量大小的调节功能。

    - 实现音视频、VGA信号自动切换控制功能。

    - 控制房间的灯光和窗帘，自动适应当前的需要。

    - 提供一切器材所需之低压继电器及低压电源供应；

3.1，系统连接如下图所示：

3.2.1中央控制系统可连接所有RS232串口控制的设备，如投影机、会议系统、摄像头等。信号切换按钮即可对投影机进行实时的操作，亦可设置一键“投影模式”而使投影机自动开启、吊架自动下降到适合的投影高度，使原来繁琐的操作变得简单快捷。

3.2.2，中央控制系统可连接所有由红外遥控器控制的设备，如DVD、CD、LCD显示器等。如在DVD控制页面，通过简单直观并且带有图标的按钮即可轻松实现对DVD播放、选曲、暂停、快进、快退等功能，并能使之与信号切换器、投影机联动，将DVD的视音频信号实时的投放到投影机和音响。

3.2.3，中央控制系统可提供所有对弱电、强电开关的控制，如灯光、电动升降台、系统电源等。在灯光控制页面中，可对所有灯光进行合理的分组控制或模式控制，并实时的显示各路灯光的开关状态以及灯光亮度百分比等。

3.3,通过计算机编程后，将形成一套完整的中央控制系统，轻松实现如下控制功能(并能根据实际需求进行细节更改)：

3.3.1，AV及VGA计算机信号切换控制

    - 提供视讯、VGA图像及音频讯号切换控制功能。实现将来自卫星信号、调度信息台、有线电视、摄像头、远程会议系统、DVD、VGA信号、视频展台等的视频信号源，和来自调音台、电脑、会议话筒、远程终端等的音频信号源方便、快捷地切换到视音频终端输出。

    - OLSON SRP系统触摸屏可自动化、模式化控制多媒体系统中配置的AV及VGA信号切换器，用户可通过点击彩色触摸屏上人性化、分类清晰、简洁的精美按键方便快捷的控制各种复杂的音视频、计算机信号的切换，可省掉繁复的手动切换工作，提高工作效率，并减少错误的切换。

    - 选择任何AV设备或计算机，自动切换音视频矩阵和VGA矩阵至相应输入及输出点，如选择设备包含视频讯号，系统自动把投影机打开、屏幕自动降下，全自动的人性化操作，提高工作效率，简化操作步骤。各系统连动程序更可按用户需求编程，满足不同用户需求。

3.3.2，大屏投影显示投影系统控制

    - 用户可通过彩色触摸屏轻松控制大屏投影显示系统主机及四台投影机的开关以及信号转换（如：Video、Computer1、Computer2信号）等功能操作。可对大屏投影显示系统进行模式化控制，即单键实现整个模式功能操作（如：“投影模式”实现电动屏幕下降，投影系统电源打开，窗帘关闭，灯光调至适当亮度等一系列功能）。

    - 通过灵活的编程设置，可在大屏投影系统的开关过程中加入等待延时，以保护投影机。

    - 对展示系统控制，可采用RS232控制方式实现对实物展台进行放大、缩小等控制。

3.3.3，音频、视频会议系统控制

    - 兼容远程视像会议系统，在触摸屏上实现远程视像会议系统中各路信号切换、显示。

    - 中央控制主机通过串口与音频（数字）远程视像会议系统主机相连，可实现对话筒开关、申请发言等功能操作。同样，打开对讲话筒上按键后也能在触摸屏上出现相应的反馈。

3.3.4，摄像系统控制及实现视像联动功能

    - 可实现由中控主机编程控制远程监视摄像头的云台转动，镜头变焦、聚焦等功能，并将信号输出到各类显示终端或录像设备（如：投影机、监视器）。

    - 通过与远程视像会议系统连接，可实现视像联动。即话筒打开时，摄像头镜头自动对准话筒位置，并实时将捕捉到的影像传输至投影机或远端会场；话筒关闭时，摄像头自动调到预先设定的广角位置。

3.3.5，环境灯光系统控制

    - 可控制各类灯光的开、关、全关、全关，并支持模式控制。

    - 可在控制中加入时间等待，在结束会议所有人员离开课堂后，灯光会在一段时间内自动关闭。

    - 所有筒灯及日光灯等环境灯光系统通过中控系统控制，全部操作动作由中控器统一管理，避免传统系统因繁复动作所引起的误操作，大大提高工作效率，使用者更能集中于演讲或会议內容，不必为系统操作而分心。

3.3.6，红外设备控制

    - 用户可通过彩色触摸屏，控制DVD、CD、电视机、录像机等一切可用遥控器控制的音视频设备的播放、停止、暂停、跳曲等功能，只需手指轻轻一点，便能控制整个会议的节奏，使各种会议过程更流畅，避免对与会者的骚扰，大大提高会议的效果。

3.3.7，音响系统控制

    - 用户可通过彩色触摸屏对音频扩声系统任意调节音量大小。

    - 可实现对扩声音响效果进行模式化，即编程实现单键达到特定模式的音响效果。

    - 可通过拉条或按键形式实现无极调节，亦可实现按百分比方式控制音量。

3.3.8，其他控制功能

    - 在触摸屏上显示会议安排及预约信息。

    - 轻按触摸屏上“电源”按键，系统电源便会依次打开（按业内标准）。

    - AV讯号源、音视频矩阵、效果、均衡器，10秒后启动功放， 关闭系统时执行相反程序。

    - 实现连动功能，作到“一键到位”即单击一个按键便可实现整个模式环境（如：投影模式、投影结束模式等），大大提高工作效率，使用者更能集中于演讲或会议內容，不必为系统操作而分心。

    - 轻便的无线触摸屏，方便流动式使用，使用户于空间内內任一位置都能对系统全面掌握。

3.3.9，网络控制及扩展功能

    - 本系统只要加入相关的扩展设备就可实现对更多的音视频设备进行控制。扩展设备的数量是可以无限级连并相互兼容的，在本项目中应用的新一代中央控制主机之间可通过网络互连，实现控制端口共享。

    - 智能中央控制系统可通过CAT5标准网络与所有支持TCP/IP协议的设备通讯，包括存在于英特网或局域网内的电脑，无线网络设备等。通过网络，中央控制系统可以控制电脑的开关，并在触摸屏上显示电脑视频，进行文档编辑、网页浏览、收发邮件等。

四、智能控制系统在多媒体会议室的应用设计：

4.1，多媒体会议室的声像与灯光系统的中央集成控制系统，采用美国Motorola控制网络方式构建，与其现有的网络无缝链接，利用已有资源，集成对可视指挥系统、电视会议系统、大屏幕显示系统、数字硬盘录像系统、空调系统、计算机、灯光环境、电动幕及窗帘等周边环境设备进行全面、自动化、智能化控制等进行全面、自动化、智能化控制，通过TCP/IP网络及OLSON SRP专用NetLinx总线网络实现各子系统的独立操作或模式化操作。通过触摸屏首页的子系统选择页面，可轻易的进入相关的设备控制页面。

4.2，结合我司在多个类似多媒体会议室的设计与施工经验，及分析本项目中涉及的音视频固定设备、移动设备数量，为体现智能模式控制的效果、灵活性等，故而配置OLSON公司为现代化电子会议系统而推出的功能强大的中控主机SRP-SYS5系列，该主机被广泛应用于各类多媒体会议场所，辅助红外发射装置控制遥控设备，辅助4回路调光模块箱以控制整个灯光系统的开、关明暗度调节，辅助3通道音量控制盒以控制整个音响系统的音量升、降、静音，辅助强电继电器箱以控制灯光系统、电源系统的开关。配置1台无线触摸屏，在触摸屏上实现文件编辑、表格计算、网页浏览、收发邮件等功能，使管理员或会议主席的在会场的任何位置更轻松、更快捷、更灵活的实现对整个会议室的设备系统的各种操作控制。

五、主要设备选型

      - OSZ-D1200环境控制主机

- 32 位MOTOROLA ColdFire 处理器，工业高速总线结构

- 8M 内存（可扩展到128M），16M 闪存（可扩展到256M）

- 1 个RS-232 通用编程接口

- 内置网口和TCP/IP 协议簇

- 支持IP 方式或串行方式等多种控制模式

- 功能强大的组件式可视化设计软件

- 8个COM口

- 供电:24 V DC

- 尺寸（长X高X深）: 433 x 88 x 315 mm

- 重量:2 KG

      - OSZ—D1500环境控制模块

- 继电器负载能力：          1A-30VAC／DC

- 􀀗 数字量输入口输入阻抗：    21KΩ

- 􀀗 数字量输入口开路电压：    4.52～0.05V

- 􀀗 红外口输出信号最高频率：  2.4MHz

- 􀀗 红外口最大输出电流：      32mA

- 􀀗 RS-232 口通信波特率：     2400 — 38400bps

- 􀀗 连接端子：                所有端口使用Mini Phoenix 端子

- 􀀗 电源：                    24VDC 1.0A

- 􀀗 最大功耗：                 4W；

- 􀀗 工作环境温度：            5℃－45℃

- 􀀗 工作环境湿度：            10%－90%

- 􀀗 外形尺寸：                1U 高 19 英寸宽

- 􀀗 净重：                    1.5Kg

      - 8路电源控制器：SRP-REL8

OLSON-REL8 电源控制器有程序控制和手动控制两种控制模式；

在应急情况下，可以通过手动方式对相关设备的电源进行开关控制及操作；

在程序控制模式下，通过OLSON Control Bui编程进行任意独立或组合控制。

输入采用COM专用串口，

用于直接给电源控制系统发送控制信号,

用于连接8 个本地输入控制8 路继电器的开、关。

技术指标

继 电 器： 8 路独立继电器控制

单路功率： 20A, @220VAC

本地输入： 8 位本地输入

电    源： 24V DC 供电

外    壳： 黑色金属外壳

安装方式： 标准机架式

尺    寸： 45mm ( 高)x 430mm ( 宽)x 195mm ( 深)

重    量： 3 公斤

      - SRP-PW1820 电源时序器

技术指标

- 背板配有八组受开关控制的AC电源插座。

- 每组电源自动延时1秒，对受控的设备起保护作用，确保整个  系统的稳定工作。

- 每个独立的分组插座允许最大电流为10安培。

- 带有电源线路滤波器。

- 带有与OLSON控制系统连接的COM控制口，可由控制系统来启动和关闭。

- 输出电压： 220V/50Hz

- 每组最大输出电流： 10A

- 受控电源： 8组

- 每组延迟时间： 1s

- 电源： 220V 50/60Hz

      - DMX540数字4进4出音频处理器

DMX540 数字音频处理器是一台基于功能强大DSP的音频信号处理单元，加之专为扬声器系统特别设计的一些音频处理引擎，可以明显提升音频信号的音质。结合人性化的音频路由引擎，DSP可以被配置为2分频、3分频、4分频的扬声器管理器系统。适合固定安装和现场演出声的应用 ， DMX540可以被作为音频系统的核心，适合商场、礼堂、多功能厅、培训中心、接待室、会议室等应用场合。

每个输入通道都提供了4个参量均衡 ，可以用来补偿不良的效果和房间声学环境。均 衡器的第1段和第4段可以被设置成LF高通和高通。在每个输出通道，同样提供了4段参量均衡，为最后的音箱校准提供了精确的工具。压限器、延时器、无限可调的分频器，无论是通道分配、房间均衡或者是音箱管理，都综合在DSP240 的1U结构中。

      - 电源供应器：SRP-DV12

- OLSON SRP中控直流电源，用于中控供电及总线系统；

- 整流控制，过载保护；

- 输入：100-240 VAC，50-60 Hz；

- 输出：13.5 VDC，4.4A，60W Max；

- 尺寸：(高×长×宽):117mm×35mm×58mm；

- 工作湿度：32°F - 122°F (0°C - 50°C) ；

      - 红外发射线缆：SRP-IR

- 适配中控机使用的红外发射线缆；

- 标准长度3米，可延伸；

- 将红外线指令传送给受控设备；

第4章  售后服务条款

1、OLSON会议系统设备售后服务条款

设备质量承诺及供货时间保障：

OLSON会议系统设备为我公司经销产品，出厂均经严格检验合格，可按合同要求到货期限供货。产品按规定期限保修，终身维护。

设备保修期限：

一年包换，三年免费保修非人为损坏

产品保修条款服务承诺：

1、接到服务要求后即时响应，对贵单位实行即时的响应工作。

2、故障解决以不影响各单位正常工作为前提，暂提供我公司现有同档次设备应急使用，直至原设备修复；（原设备修复时间不超过10个工作日）。

3、配合户使用情况做好用户售后服务管理档案，定期向用户了解设备的使用情况并做好相应记录和技术支持。

4、保修期内由于人为损坏而造成的非产品质量故障不属免费保修范畴，我公司提供有偿服务，并视具体情况提供应急设备借用，直至原设备修复。

5、保修期内非保修范围故障：在不能即时解决的情况下，我公司亦愿提供

代用设备以供应急使用，但使用时间不得超过15个工作日。

2、其他设备售后服务条款

除OLSON的产品外，其他配套设备的保修按照该产品厂家的条款进行保修。

售后技术服务热线：400 0688 595