数字音频处理控制器OL980

产品介绍：

- 产品支持最多10路话筒或线路输入，每路输入带独立48V幻象电源与增益调节。

- 主机面板配有LED显示屏，可显示当前工作状态与信号电平大小，面板按键可实现直通与接入反馈抑制相互切换。

- 具有回声消除、反馈抑制功能,可实时分析啸叫点，快速抑制。

- 内置10路话筒自动混音器功能，能自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。

- 产品为现代化教学、会议、庭审的录音和远程会议通话专门研究开发

技术参数：

- 频率响应: 125 Hz - 18 kHz

- 采样率: (fs) 34kHz

- 失真: < 0.1 %（1 kHz 时）

- 信噪比:> 92 dB

- 信号延迟: < 11 毫秒

- 话筒输入: 10路，XLR平衡接口

- 线路输入: 莲花

- 输入阻抗: 10K ohm / 2 ohm（线路 / 话筒）